| Lp. | Znak towarowy użyty w opisie przedmiotu zamówienia | Cechy techniczne i jakościowe wyrobu równoważnego wyrobowi opisanemu przez Zamawiającego, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Ceresit CO 81 - płyn iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i wzmacniania podłoży wykonywanych na bazie zapraw cementowych | Płyn iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i wzmacniania podłoży wykonywanych na bazie zapraw cementowych. Głęboko penetrujący, hydrofobowy, zamykający kapilary, reaktywny, wzmacniający podłoże, uszczelnia kapilary w murach ceglanych i kamiennych oraz drobne pęknięcia o szerokości do 0,5 mm. Do wywierconych w murze otworów może być wprowadzany pod ciśnieniem lub grawitacyjnie oraz nakładany na powierzchnie pionowe i poziome. Może być użyty do uszczelniania murów fundamentowych od strony piwnic i stosowany razem z zaprawą na bardzo wilgotnych powierzchniach murów, tynków, betonów w celu uzyskania suchego podłoża umożliwiającego użycie bitumicznych materiałów izolacyjnych. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | Ceresit CR 65 - zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i elementów budowlanych | Do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych i niezasolonych podłoży mineralnych oraz do izolacji cokołów i zewnętrznych ścian piwnic. Skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje betonowe i murowe, a także powierzchnie cementowych tynków oraz podkładów pod posadzki. Stosowana od strony pozytywnego parcia wody. Powłoka musi spełniać wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | Ceresit CR166 - elastyczna i dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych | Do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniania pomieszczeń mokrych, konstrukcji zagłębionych w gruncie. Powłoka odporna na parcie negatywne. Elastyczność musi zapewnić krycie rys o szerokości ok. 1 mm. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | CP 1 - dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, zawierająca aktywne polimery i lekkie wypełniacze, grubowarstwowa masa do wewnętrznych i zewnętrznych izolacji budynków, niezawierająca bitumu masa izolacyjna | Niezawierająca bitumu, wysokoelastyczna, mostkująca rysy w podłożu, grubowarstwowa masa uszczelniająca z wypełniaczem polistyrenowym. Służy do izolowania podłoży mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, jastrychów, betonów) oraz istniejących podłoży bitumicznych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wody. Masę można nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach (jako izolacja główna, podjastrychowa). Może być również użyta wewnątrz pomieszczeń jako izolacja pod jastrychem np. w pomieszczeniach mokrych oraz jako izolacja podpłytowa na powierzchniach, na których nie występują obciążenia mechaniczne i chemiczne. Temperatura stosowania: od + 5°C. Odporność na deszcz (krótką mżawkę): po ok. 5 godz. |
|  | Ceresit CL152 - wodoszczelna taśma do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych | Do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych oraz powłoki uszczelniającej w miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych. Musi zapewniać uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i na ścianach wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Szerokość taśmy: minimum 120 mm. Grubość całkowita: minimum 0,66 mm. Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h: brak przecieków. Odporność na temperaturę: od - 30°C. Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż: > 9 MPa. |
|  | Płyty Styrodur C - płyty termoizolacyjne | Płyty z ekstrudowanej twardej pianki polistyrenowej, chłonność wody po 24 godz.: 0,04% - 0,10%, współczynnik przewodzenia ciepła [λ10] - 0,032 W/m x K. Klasyfikacja ogniowa - samogasnący. |
|  | Jastrych cementowy Ceresit CN 87 - zaprawa do wykonywania szybko twardniejących podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm | Do wykonywania podkładów podłogowych: związanych z podłożem cementowym, grubości od 10 do 80 mm, na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 80 mm, „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm. Podkłady i posadzki stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. |
|  | Ceresit CR 61 - tynk renowacyjny podkładowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków | Do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach. Pozwala uzyskać suchą powierzchnię ścian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. Może być stosowany do miejscowych napraw. Odpowiedni do podłoży o niewielkiej wytrzymałości i wysokim stopniu zasolenia. Pozwala uzyskać suchą powierzchnię ścian piwnic i fasad. Przeznaczony jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | Ceresit CR - 64 - szpachlówka renowacyjna Ceresie | Szpachlówka jako warstwa wykończeniowa systemu tynków renowacyjnych. Właściwości szpachlówki muszą umożliwiać wykonywanie na ścianach i sufitach cienkowarstwowych „przecierek”, całkowicie pokrywających nierówne i chropowate powierzchnie tynków renowacyjnych, cementowych i cementowo - wapiennych. Musi ograniczać możliwość powstawania wykwitów solnych. Umożliwia wykonanie szpachlowania gzymsów, profili ciągnionych, sztukatorskich, gzymsów, elementów zdobniczych. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | Ceresit CR 62 - tynk renowacyjny specjalistyczny | Do wykonywania tynków renowacyjnych o grubości od 10 do 20 mm oraz specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów, a także stosowany do miejscowych napraw. Pozwala uzyskać suchą powierzchnię ścian piwnic i fasad. Odpowiedni do podłoży o niewielkiej wytrzymałości o niskim, średnim i wysokim stopniu zasolenia. Ogranicza możliwość powstawania wykwitów solnych. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | Ceresit CT 54 - farba silikatowa | Paroprzepuszczalna (oddychająca), hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Wysoce trwała i odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie. Odporna na czynniki atmosferyczne. Wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni. |
|  | Ceresit CR 90 - krystalizująca powłoka cementowa do strukturalnego uszczelniania budowli i elementów budowlanych | Do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Wodoszczelna, odporna na pozytywne i negatywne parcie wody, uszczelnia strukturę betonu pod powłoką poprzez efekt krystalizacji, uszczelnia mikrorysy w strukturze betonu do 0,4 mm, współpracuje z taśmą uszczelniającą, paro przepuszczalna, mrozoodporna, do nakładania pędzlem, pacą lub natryskiem. Temperatura stosowania: od + 5°C. |
|  | CC 81 - dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynki | Do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek. Posiada właściwości ułatwiania nakładania i zagęszczania oraz zwiększania przyczepności do podłoża i zmniejszania szybkość przesychania. Poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość. Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. |
|  | Farba renowacyjna Caparol Histolith w kolorze Umbra Dunkel 0, L 36, C 11, H 67 | Farba fasadowa przeznaczona do malowania i renowacji obiektów historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej. Szczególnie polecana jest do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana także do renowacji starych, chłonnych powłok mineralnych. Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne światło trwałe, zawiera światło trwałe pigmenty, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd = 0,03 m. Nie tworzy napięć w powłoce. |
|  | Farba renowacyjna Caparol Histolith w kolorze Umbra Dunkel 10, L 53, C 10, H 70 | Jak wyżej |
|  | Farba renowacyjna Caparol Histolith w kolorze Umbra Dunkel 50, L 89, C 4, H 79 | Jak wyżej |
|  | Zaprawa Ceresit CR 42 | Do wykonywania profili ciągnionych, sztukatorskich, gzymsów, elementów zdobniczych oraz ich renowacji w budownictwie, także zabytkowym o grubości od 10 do 100 mm. Przeznaczona jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych elementów. Zastosowanie do miejscowych napraw. Odpowiednia do podłoży o niewielkiej wytrzymałości o niskim, średnim i wysokim stopniu zasoleniu. Musi zapewniać dobre właściwości robocze oraz ograniczać możliwość powstawania wykwitów solnych. |