B .SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

B.3.  STOLARKA OKIENNA

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej, którą należy zrealizować w budynku Szczecińskiej Agencji Artystycznej

w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin.

### 1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wymianie stolarki okiennej którą należy zrealizować w budynku Szczecińskiej Agencji Artystycznej

w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą drewnianej stolarki okiennej w poziomie piwnic i parteru:

### 1.3. Wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wszystkie elementy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz należy zabezpieczyć. Obszar robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Podczas wykonywania prac, front robót zabezpieczyć tak, aby nie uszkodzić elementów istniejących. Wszystkie elementy pokryć foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzić w sposób stały od innych pomieszczeń i stref. Odpady powstające podczas Robót oraz materiały i sprzęt budowlany transportować na zewnątrz budynku, tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, przyległych pomieszczeń i wyznaczonych dróg transportowych. Zapewnić transport produktów prac zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i BHP poprzez np. rękawy i przenośniki zewnętrzne.. Odpady do czasu wywiezienia składować w kontenerach. Przy wykuciach i powstałych odpadach należy postępować zgodnie ze Specyfikacją .

### 1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia

| 45111213-4 | Oczyszczanie placu |
| --- | --- |
| 45111220-6 | Usuwanie odpadów |
| 45111250-5 | Badanie terenu |
| 45113000-2 | Prace prowadzone na placu budowy |
| 45262600-7 | Różne specjalne prace budowlane |
| 45000000-7 | Prace budowlane |
| 45200000-9 | Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej |
| 45210000-2 | Prace budowlane |
| 45211350-7 | Budynki wielofunkcyjne |
| 45262700-8 | Prace dotyczące przebudowy budynków |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe |
| 45421100-5 | Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych |
| 45421132-8 | Instalacja drewnianych ram okiennych |
| 45421135-9 | Instalacja okien drewnianych |
| 45421143-8 | Instalacja okiennic |
| 45421145-2 | Instalacja rolet kołowych |
| 45421147-6 | Instalacja krat |
| 45422000-1 | Prace dotyczące wykonywania wyrobów stolarskich |
| 45422100-2 | Wyroby stolarskie |

### 1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i

odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i

ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

## 2. Materiały

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wbudować należy stolarkę okienną kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Zwrócić uwagę na specjalistyczne typy okien i zamki zastosowane w projekcie.

Okna drewniane

Przyjęto okna drewniane szklone szybą zespoloną o współczynniku szyby okna k=1,1, z nawiewnikami higrosterowalnymi. Okna w kolorze okien istniejących - w kolorze ciemnożółtym, a od strony podjazdu dla karetek w poziomie przyziemia w kolorze szarym.

Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

## 3. Sprzęt

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

- środkami transportu do przewozu okien,

- środkiem transportu do transportu poziomego,

- drobnym sprzętem do demontażu i montażu stolarki,

- sprzętem pomocniczym.

## 4. Transport

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca opracuje technologię transportu i składowania materiałów.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

## 5. Wykonanie Robót

### 5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót

Ogólne warunki wykonania Robót  podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca opracuje technologię wykonania robót i przedstawi do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich zarządzeń Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca musi się stosować do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac niebezpiecznych Pożarowo.

###### Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty.

### 5.2. Zakres wykonania Robót

Stolarkę okienną i drzwiową dostarczyć zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej.

Zakres wykonywanych Robót obejmuje:

1. PIWNICA

okno O1 –   6 szt.

okno O2 –   2 szt.

okno O3 –   5 szt.

okno O4 –   3 szt.

okno O5 –   1 szt.

okno O6 –   1 szt.

2. PARTER

okno O1 – 12 szt.

okno O3 –   1 szt.

okno O4 –   6 szt.

Przed osadzeniem stolarki okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w ościeżach  lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej.

| Wymiary zewnętrzne | Liczba punktów | Rozmieszczenie punktów zamocowań | Wysokość, szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka |
| --- | --- | --- | --- |
| do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
| 150 do 200 | 6 | po 2 | po 2 |
| powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |

Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy uzupełnić.

Osadzanie stolarki okiennej

- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych,

- ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu,

- ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru,

- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB,

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie,

- po zmontowaniu okien dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi:

- miedzy skrzydłami +2 +2,

- między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1.

Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

## 6. Kontrola jakości Robót

### 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

### 6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje:

- badanie dostaw materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych wykonywanych elementów.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, zaakceptowanie przez Przedstawiciela Zamawiajacego wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a także sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej.

Ocena jakości powinna obejmować :

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

## 7. Obmiar Robót

### 7.1. Zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w St-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Zamawiajacym.

### 7.2. Jednostką obmiaru jest:

1 kpl stolarki okiennej i drzwiowej wyszczególnionej w pkt 5.2

### 7.3. Ceny za montaż stolarki okiennej będą zawierały (ale nie będą ograniczone do), jak następuje:

- dostawę materiałów,

- montaż i demontaż rusztowań i pomostów,

- wykonanie prefabrykacji stosownie do potrzeb,

- zabezpieczenie pozostawianych elementów przed uszkodzeniem,

- osadzenie elementów w otworach,

- osadzenie i regulację,

- montaż okuć, zamków i innego osprzętu,

- montaż i sprawdzenie uszczelnień,

- uszczelnienie styków,

- wykonanie powłok malarskich,

- naprawę ewentualnych uszkodzeń,

- badania na budowie i laboratoryjne.

## 8. Przejęcie Robót

### 8.1.Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-00.00.„Wymagania Ogólne”.

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN81/B-10725.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, a także odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z robotami, a w tym:

- prefabrykacja elementów na budowie,

- montażu stolarki okiennej i drzwiowej,

- uszczelnienia ościeży.

## 9. Podstawa płatności

### 9.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż:

1 kpl stolarki okiennej

### 9.2.Płatność

Cena Robót obejmuje (ale nie ogranicza się do):

w przypadku stolarki okiennej:

- dostawę materiałów,

- montaż i demontaż rusztowań i pomostów,

- wykonanie prefabrykacji stosownie do potrzeb,

- zabezpieczenie pozostawianych elementów przed uszkodzeniem,

- osadzenie elementów w otworach,

- osadzenie i regulację,

- montaż okuć, zamków i innego osprzętu,

- montaż i sprawdzenie uszczelnień,

- uszczelnienie styków,

- wykonanie powłok malarskich,

- naprawę ewentualnych uszkodzeń,

- badania na budowie i laboratoryjne.

## 10. Przepisy związane

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-94000. Okucia budowlane. Podział.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno - żywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane strenowane.